## Slide 1: Effets de l’urbanisation sur la santé du citadin : adaptation des villes aux canicules
Martin Hendel
Symposium CREER
Médecine et environnement
20 septembre 2025

## Slide 2: Urbanisme favorable à la santé (UFS)
Objectif
Tenir compte systématiquement et simultanément des conséquences sur la santé et l’environnement de tout projet d’urbanisme (planification et urbanisme opérationnel).
Indicateurs
Santé et bien être
Pollutions environnementales
Impacts sur la santé du changement climatique
Biodiversité
Cadre de vie (marchabilité, sécurité, …)
…
ARS Centre Val de Loire
Notes: Lorsque le corps humain est confronté a de fortes chaleur, son mécanisme de thermorégulation peut etre débordé => apparition de pathologie type coup de chaud

## Slide 3: Pollutions urbaines
L’OMS recommande de ne pas dépasser, à l’année :
10 µg/m3 pour le dioxyde d’azote (NO2)
15 µg/m3 pour les PM10
5 µg/m3 pour les PM2,5
Bruit
Qualité de l’air
Qualité de l’eau, des sols, de la biodiversité, …
Polluants réglementaires vs. émergents
NOx
PM2,5
Notes: Lorsque le corps humain est confronté a de fortes chaleur, son mécanisme de thermorégulation peut etre débordé => apparition de pathologie type coup de chaud

## Slide 4: Multiexpositions
Plan Régional Santé Environnement 4 (PRSE4)
N. Ruaux
Notes: Lorsque le corps humain est confronté a de fortes chaleur, son mécanisme de thermorégulation peut etre débordé => apparition de pathologie type coup de chaud

## Slide 5
Source : www.coolcommunitiesflorida.com
Luke Howard 1772-1864 “Namer of Clouds”
Au fait, c’est quoi l’îlot de chaleur urbain
(ICU) ?

## Slide 6: ICU Parisien
+3°C
Phénomène de réchauffement localisé des villes
Ordre de grandeur :
Turbain – Trural = +3°C

## Slide 7: ICU Parisien
Phénomène de réchauffement localisé des villes
Ordre de grandeur :
Turbain – Trural = +3°C
Fortement amplifiés lors de conditions anticycloniques…
Turbain – Trural jusqu’à 8°C
Simulation de la température d’air à 2m à 6h le 10 août 2003 Source: EPICEA, 2012
N
12°C

## Slide 8: Canicules et santé
16-mars
11-mai
Canicule été 1976
Canicule été 1976
Canicule
été 2019
Canicule
été 1983
Canicule été 2003
3500
3000
2500
2000
1500
1000
Décès quotidiens chaque année de 2010 à 2023
avec représentées les moyennes sur 5 ans (2015-2019), dix ans (2010-2019) et 20 ans (2000-2019)
et quelques épisodes marquants (canicule de l’été 2003, grippe de Hong-Kong de décembre 1969…)
Grippe de Hong-Kong
décembre 1969
Grippe hiver
2016-2017
Grippe hiver
2017-2018
Grippe de Hong-Kong
janvier 1970
Source : Insee
Canicule
été 2020
Grippe hiver
2014-2015
1ère vague Covid-19
Chart: 
2e vague COVID-19
moy. sur 3 jrs
(Paris only)
Canicule
été 2022
Notes: Lorsque le corps humain est confronté a de fortes chaleur, son mécanisme de thermorégulation peut etre débordé => apparition de pathologie type coup de chaud

## Slide 9: « Santé urbaine »
Flore
Faune
Wikipedia
AFP
Santé des arbres : « descente de cîme »
Emissions de polluants, allergènes, …
Risque d’incendie
Faune sauvage
Faune domestique
Midi Libre

## Slide 10: « Santé urbaine »
Infrastructures
Travailleurs / Ecoliers
Dilatation thermique : ponts, viaducs, pipelines, réseaux de transport, de distribution ou de transport de fluides ou d’énergie (y c électrique)  endommagement/interruption du service
Coupures de courant : par ex appel de charge trop important (e.g. clim’), rupture des jonctions électriques, …
En particulier métiers en extérieur (agriculture, BTP, …), mais aussi intérieur
Concentration et capacité d’apprentissage
Moins de productivité, plus d’accidents du travail (+5-7% au-delà de 30°C, +10-15% au-delà de 38°C), …
Wikipedia

## Slide 11: Canicules à Paris (et ailleurs)
Source: Lemonsu et al. 2013
Canicule 2003 tous les deux étés à partir de 2050
1970-2007
2071-2099
1 jour/an
12-26 jours/an
Été 2003

## Slide 12: Stress thermique
Il s’agit d’un état physiologique dans lequel le corps humain doit fournir un effort pour réguler sa température.
Il dépend des échanges de chaleur avec l’environnement que le corps doit compenser.
Transpiration
Rayonnement
direct
Rayonnement
réfléchi
Respiration
Rayonnement IR
Convection
Conduction
Rayonnement IR
Habits
Havenith et al. 1999

## Slide 13: ICU : Mécanismes
Chaleur anthropique
Obstruction du vent
Piégeage radiatif
Manque d’évapotranspiration

## Slide 14: Variabilité spatiale : ICU
Echelle quartier
Simulation de la température d’air à 2m à 6h le 10 août 2003 Source: EPICEA, 2012
N
Echelle ville

## Slide 15: Variabilité spatiale : stress thermique
Echelle rue/piéton
Jour

## Slide 16: Variabilité temporelle : ICU
Oke 1982
Echelle ville

## Slide 17: Variabilité temporelle : stress thermique
Jour
Nuit
Echelle rue/piéton

## Slide 18: Quel est l’objectif ?
Oke 1982
Pic d’ICU ?
Pic de chaleur ?
Autre(s) période(s) ?
ICU et/ou stress thermique ?
Intérieur ou extérieur ?

## Slide 19: Solutions
Villes réfléchissantes
Cádiz, Espagne
Santorin, Grèce
Chaleur anthropique
Obstruction du vent
Piégeage radiatif
Faible évapotranspiration
Musée du quai Branly
New York
Eco Boulevard, Madrid
Végétalisation
Perméabilité aéraulique
Source : Ng E. (2009)
Efficacité énergétique
Réseau Climespace 2012

## Slide 20: Leviers de rafraîchissement
Ombrage
Albédo
Emissivité
Conductivité, inertie
Végétation, perméabilité, présence de l’eau, …
Ne pas bloquer les vents dominants (estivaux !)
Efficacité énergétique et orienter les rejets ailleurs que dans la cour
Ombrage
Ne pas bloquer les vents dominants (estivaux !)
Efficacité énergétique et orienter les rejets ailleurs que dans la cour

## Slide 21
Heat waves, urban Heat islands, and wellbeing and Health: a mobile sensing approach
Financeurs
Consortium
Participants LIED
Martin Hendel, Prof Associé ESIEE Paris
Frédéric Filaine, Ingénieur d’études UPCité
James Kamara, Doctorant ESIEE Paris (2023-2026)
Objectifs
investiguer les déterminants du stress thermique individuel (environnement ext., bâtiments, stratégies individuelles, etc.)
caractériser le stress thermique et son impact sur le bien-être, la qualité du sommeil et des indicateurs physiologiques
proposer des pistes d’action et recommandations pour les politiques d’adaptation des villes
Chaleur et Santé : H3Sensing

## Slide 22
Parison 2020
Mobiles : Sac-à-dos
Fixes (dans le logement) :
Paramètres météorologiques
Apports solaires
H3Sensing : Mesures prévues

## Slide 23
Questionnaires :
Pratiques (sommeil, activités physiques, transports, alimentation, …)
Santé
Caractéristiques démographiques et socio-économiques
Quartier, logement et bâtiment
Mesures :
Santé (tension artérielle, sudation, température de peau, …)
Microclimatiques (Tair, HR, vent, Tmrt)
H3Sensing : échantillonage
Recrutement de 180 habitants du Grand Paris, deux périodes de 4 jours au printemps et à l’été 2025
2024
Assemblage de 25 kits de mesure
2025
Formation des assistants de recherche
Campagnes de mesure pendant le printemps et l’été

## Slide 24: L’équipe Climat Energie en Milieu Urbain
Porteur de la thématique Rafraîchissement urbain
Matériaux urbains
Bâtiment, rue, quartier
Ville, agglomération
Facette urbaine in situ (mur, toiture, revêtement)
Equipe : 6 ens.-chercheurs permanents, 7 thèses en cours +1 postdoc
Thèses “Rafraîchissement urbain” (9) :
S. Parison (2017-2020) : Arrosage urbain
G. Karam (2019-2023) : Cours OASIS
M. Chaumont (2019-2023) : Toitures réfl. et arrosées
M. Chanial (2020-2024) : Revêtements urbains in situ
M. Frere (2020-2025) : Matériaux routiers
C. Abboud (2023-2026) : Rev. et forêts urbains
J. Kamara (2023-2026) : Stress thermique mobile
A. Girier-Timsit (2024-2027) : Thermique et phys. des plantes
A. Coupry (2025-2028) : Surchauffe urbaine et aide à la décision
Postdocs (5) :
R. Herbaut (2019-2020) : Projet E3S
S. Parison (2020-2022) : Démonstrateur VdP
N. Sellila (2022-2024) : PRRD Sense-City
M. Chaumont (2024) : LUTECE + LEM VdP
M. Chanial (2025-2026) : Projet Cool Street

## Slide 25: Matériaux urbains
Matériaux urbains
  Revêtements
  Façades et toitures
Démonstrateur Ville de Paris
Revêtements
Echantillon
Lampe Xénon
Façades et toitures
Mesure d’albédo
Mesure d’émissivité en labo ou in situ
UMat4CC
Démonstrateur Eiffage
Thèse M. Chaumont (2019-2023)
Thèse M. Frere (2020-2025)
Hendel et al., Urban Climate, 2014
Hendel et al., Urban Climate, 2015
Hendel et al., Appl. Therm. Eng., 2015
Hendel et al., Build. and Env., 2018
Parison et al., Urban Climate, 2020
Parison et al., Energy and Build., 2020
Chaumont et al., Energy and Build., 2024
Chaumont et al., under review
Parison et al., CIFQ 2022
Frere et al., Urban Climate, 2024
Karam et al., under review
Thèse CIFRE C. Abboud (2023-2026)
Thèse CIFRE M. Hendel (2013-2016)
Thèse CIFRE S. Parison (2017-2020)

## Slide 26: Rafraîchissement urbain in situ
Matériaux urbains
  Revêtements
  Façades et toitures
  Rafraîchissement in situ
  Arrosage urbain
  Matériaux innovants
  Cours d’école
  Forêts urbaines
Projet FEDER UIA OASIS
Projet E3S
Lisière Tierce Forêt
Arrosage urbain
Hendel et al., Urban Climate, 2016
Parison et al., Urban Climate, 2020
Chanial et al., under review
Parison et al., SCS, 2023
Karam et al., COBEE 2022
Frere et al., under preparation
Abboud et al., EGU 2024
LIFE C-LOW-N Asphalt
Thèse CIFRE M. Hendel (2013-2016)
Thèse CIFRE M. Chanial (2020-2023)
Thèse G. Karam (2019-2023)
Thèse M. Frere (2020-2025)
Thèse CIFRE S. Parison (2017-2020)
Forêt urbaine
Thèse CIFRE C. Abboud (2023-2026)

## Slide 27: Aide à la décision/conception
Matériaux urbains
  Revêtements
  Façades et toitures
  Rafraîchissement in situ
  Arrosage urbain
  Matériaux innovants
  Cours d’école
  Forêts urbaines
  Aide à la décision
  Où intervenir en priorité ?
  Aide à la conception
Hendel et al., Urban Climate, 2020
Stratégie d’arrosage urbain
Cooling priority
Low
High
Sensitivity type
IPR Toulouse
Karam et al., COBEE 2022
UMat4CC
Stage M1 F. Rodriguez (2023)
Avant
Après
IPR
Tierce Forêt

## Slide 28: Projets à court et moyen terme
Matériaux urbains
  Revêtements
  Façades et toitures
  Rafraîchissement in situ
  Arrosage urbain
  Matériaux innovants
  Cours d’école
  Stress thermique et santé
  Forêts urbaines
Forêts urbaines
Thèse CIFRE C. Abboud (2023-2026)
Thèse CDSN A. Girier (2024-2027)
PEPR VDBI
Paris RÉUSSI (2025-2030)
IDEX UPCité
Cool Plants (2024-2025)
Revêtements urbains
Thèse CIFRE C. Abboud (2023-2026)
ANR H3Sensing (2022-2027)
Thèse J. Kamara (2023-2026)
PEPR VDBI VF++ (2024-2029)
Chaleur et santé
Parison et al., CIFQ 2022
Abboud et al., EGU 2024
Abboud et al., IBPSA 2024
Bartoli et al., CIFQ 2022
Kamara et al., AIC 2024
Abboud et al., AIC 2024
Toitures métalliques : projet ZINC
Cool-Street (2025-2028)
Evaluation rafraîchissement

## Slide 29: Merci de votre attention
Martin Hendel
Université Gustave Eiffel, ESIEE Paris, Département SEED
Université Paris Cité, Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain (LIED) - UMR 8236 CNRS
Sciences Po, Laboratoire Interdisciplinaire d’Evaluation des Politiques Publiques (LIEPP)
martin.hendel@u-paris.fr
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Martin_Hendel